ВАЗ 2121,21213,21214,2131,2129,2329

Основные данные для регулировок и контроля

(данные производителя)

| Зазоры в механизме привода клапанов на холодном (18-20 °С) карбюраторном двигателе, мм | Впускные 0,15 Выпускные 0,20 |
| --- | --- |
| Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30°С, град., не более | 95 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала карбюраторного/ инжекторного двигателя при х.х., об/мин | 750-800/ 820-880 |
| Минимальное давление масла в системе смазки двигателя, МПа при температуре масла 85°С и -частоте вращения коленчатого вала 5400 об/мин -на холостом ходу | 0,35-0,45 0,065 |
| Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | На 3-4 мм выше метки «MIN» |
| Прогиб ремня привода генератора ( насоса ГУР) при усилии 10 кГс, мм | 10-15 |
| Зазор между электродами свечей зажигания, мм карбюраторный/ инжекторный двигатель | 0,7-0,8/ 1,00-1,15 |
| Начальный угол опережения зажигания карбюраторного двигателя до ВМТ, град. - для бензина с ОЧ 91 -для бензина с ОЧ 93-95 | 1±1 3±1 |
| Мах. расход масла в обкатанном двигателе, л на 1000 км пробега | 0,5-0,7 |
| Давление ЭБН инжекторного двигателя, кГс/ см², не менее | 3,2 |
| Свободный ход педали сцепления*, мм | 1,4-2,0 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
| Свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой, град.(мм), не более | 5 (17-18) |
| Схождение передних колес обкатанного автомобиля под конструктивной нагрузкой 320 кГс*, мм | 2-4 |
| Схождение передних колес обкатанного автомобиля под конструктивной нагрузкой 320 кГс, мм | 0±1 |
| Развал передних колес обкатанного автомобиля под конструктивной нагрузкой 320 кГс*, град. (мм) | 0°30´±20´ (1-5) |
| Развал передних колес обкатанного автомобиля под конструктивной нагрузкой 320 кГс, град. | 0º±30´ |
| Кастор передних колес обкатанного автомобиля под конструктивной нагрузкой 320 кГс*, град | 3º30´±30´ |
| Кастор передних колес обкатанного автомобиля под конструктивной нагрузкой 320 кГс, град | 3º30´±30´ |
| Давление в шинах ,кГс/см² - передних колес - задних колес | 2,1 1,9 |
| Осевой зазор в подшипниках передних**/задних колес, мм | 0,01-0,07/ 0,07 |
| Осевой и радиальный зазор шаровых опор передней подвески под нагрузкой 20 кГс м, мм | 0,7 |
| Толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм не менее | 1,5 |
| Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления при закрытой крышке | До нижних кромок заливных горловин |
| Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом, % | 25 |
| Ход рычага стояночного тормоза, зубцов - при регулировке - в эксплуатации | 2-4 4-7 |

Примечания:

*для автомобилей выпуска до 2009г

** для автомобилей выпуска до 2016г