| Название | Спецификация | Описание |
| --- | --- | --- |
| Castrol SAF-XJ | 75W-140 GL-5 Температура застывания -54С | Синтетическое масло для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется Limited Slip Oil . Цена 15-16$/1л. |
| Mobil Mobilube SHC LS | 75W-90 GL-5 Температура застывания -46С | Является полностью синтетическим трансмиссионным маслом, предназначенным в первую очередь для редукторов главных передач (включая гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами (типа LS - Limited Slip) и работающих в условиях высокой тяжести. Цена 13-14$/1л. |
| Valvoline Durablend LS | 75W-90 GL-5 Температура застывания -45С | Полусинтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для использования практически во всех гипоидных зубчатых передачах, передачах с самоблокирующимся дифференциалом и других. Цена 9-11$/1л. |
| Texaco GEARTEX LS | 80W-90 GL-5 Температура застывания -33С | Минеральное масло GEARTEX LS специально разработано для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием (Limited Slip). Модификатор трения, входящий в состав масла, предотвращает шум и вибрации, возникающие при прерывистой пробуксовке, имеющей место дифференциалах такой конструкции (с ограниченным скольжением). Высокие антипенные свойства, прекрасные низкотемпературные и антиокислительные свойства, а также совместимость с уплотнительными материалами позволяют использовать продукт для широкого применения в узлах трансмиссий даже при очень высоких нагрузках. Цена 7-8$/1л. |
| Teboil Lukkoperaoljy LS | 80W-90 GL-5 Температура застывания -33С | Высококачественное специальное масло, используемое для круглогодичной смазки ведущих мостов, оснащенных фрикционной блокировкой дифференциала. Teboil Lukkoperaoljy удовлетворяет требованиям класса LS (Limited Slip - ограниченное скольжение). Цена 8$/1л. |
| STATOIL GEARWAY LS 5 | 80W-90, GL-5 Температура застывания -21С | Специальное минеральное масло для самоблокирующихся дифференциалов или редукторов заднего моста легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов, а так же любой другой техники, где требуется спецификация GL-5. |
| Castrol Hypoy LS | SAE 90 GL-5 Температура застывания -24С | Минеральное масло для высоконагруженных червячных и гипоидных передач и дифференциалов повышенного трения (L.S.D.), где предписано масло API GL-5 LSD. Цена 8$/1л. |
| BP Energear Limslip 90 | SAE 90 GL-5 Температура застывания -21С | Минеральное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов. Обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами. Цена 6-7$/1л. |
| JB Oil Hypoid-Getriebeoel LS | SAE 85W-90 API GL-5 | Минеральное трансмиссионное масло для самоблокируемых дифференциалов |
| Neste Hypoidi LS | SAE 80W-90 GL-5 Температура застывания -27С | Рекомендуется использовать в дифференциалах и гипоидных передачах, снабженных фрикционным замком. Также может использоваться в осях без фрикционного замка. Отвечает требованиям по износоустойчивости в гипоидных передачах и может применяться круглый год для оборудования, работающего как под малыми, так и большими нагрузками. |