| Параметры измерений | Автомобиль | Нормы ARCAP |
| --- | --- | --- |
|  | Лада ВАЗ-21213 Нива | граница «зеленой» зоны | граница «красной» зоны |
|  | манекен водителя | манекен пассажира |  |  |
| Максимальная перегрузка головы*, g | 66 | 79 | 72 | 88 |
| HIC | 605 | 871 | 650 | 1000 |
| Изгибающий момент шеи, Нм | 34 | 37 | 42 | 57 |
| Сжатие грудной клетки, мм | 37 | 59 | 22 | 50 |
| Наибольшая нагрузка на бедренную кость, кН | 10,4 | 4,5 | 3,8 | 9,07 |
| Наихудший критерий травмы голени TI | 0,43 |  | 0,4 | 1,3 |
| Деформация левой стороны кузова по горизонтали, мм | стойка лобового стекла | 60 | — | 100 | 200 |
|  | торец рулевой колонки | 80 | — | 90 | 110 |
|  | педали сцепления / тормоза | 300/225 | — | 100 | 200 |
| * Длительностью 3 мс, ** Нормы ARCAP для вертикального перемещения 72—88 |

Результаты краш-теста в цифрах