АО «АВТОВАЗ»

Дирекция по техническому обслуживанию автомобилей

Руководителям предприятий

«АвтоВАЗтехобслуживание

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 13-2002

Основные положения

по внесению изменений в конструкцию автомобилей ВАЗ

в эксплуатации (переоборудование автомобилей,

выполнение работ по тюнингу автомобиля)

Изменение конструкции автомобиля – исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкторской документацией на конкретную модель автомобиля его составных частей и предметов (агрегатов, узлов, деталей) как влияющих, так и не влияющих на пассивную безопасность автомобиля и безопасность дорожного движения.

Изменения конструкции автомобиля влияющие на его безопасность и безопасность дорожного движения производятся с предварительного положительного заключения завода – изготовителя или уполномоченных на это организаций и подлежат контролю в эксплуатации со стороны органов ГИБДД.

Изменения конструкции автомобиля не влияющие на его безопасность или безопасность дорожного движения могут потребовать заключения завода – изготовителя или уполномоченных на это организаций, если они влияют на эксплуатационные качества автомобиля и контролю со стороны органов ГИБДД не подлежат, кроме случаев оборудования специальными световыми и звуковыми сигналами, радиосредствами и рекламными надписями.

По нормативно – правовому регулированию все виды изменения конструкции автомобиля можно разбить на следующие группы:

- Изменения конструкции автомобиля не требующие заключения завода – изготовителя или уполномоченной на это организации, но требующие прохождения регистрации в органах ГИБДД.

К этой группе изменений относятся все варианты переоборудования автомобилей путем замены кузовов или двигателей (см. Таблица 1 «Допустимые варианты замены кузовов и двигателей на автомобилях ВАЗ»).

В дополнение к информации, приведенной в Таблице 1, установлено:

- на автомобилях всех семейств допускается устанавливать двигатель как карбюраторный, так и оснащенный электронным впрыском;

- в связи с отсутствием Одобрения типа транспортного средства не допускается устанавливать:

на автомобили 2104,2105 двигатель 2106,

на автомобили 2110, 21111 кузов 2112, 21122,

на автомобили 2112, 21122 двигатель 2110,

на автомобили 21213, 21214 двигатель 2130.

- указанные в Таблице 1 варианты правомерны только при замене одного номерного узла (кузова или двигателя);

- при последующей замене одного из указанных узлов на уже переоборудованном автомобиле необходимо руководствоваться Таблицей 1 с учетом того, каким стал автомобиль после предыдущего переоборудования;

- переоборудование автомобилей в гарантийный период не допускается.

- Изменения конструкции автомобиля не требующие заключения от завода – изготовителя или уполномоченной на это организации и не требующие прохождения регистрации и, соответственно, контроля в органах ГИБДД.

К этому виду изменения конструкции относится установка при ремонте на автомобиль элементов кузова (крылья, двери, панели, облицовки, бамперы) от другого автомобиля того же модельного ряда.

Возможность их установки будет определяться унификацией монтажных размеров, сохранением функции замененного элемента и техническими требованиями ТУ 4538-140-00232934-98 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобилей ВАЗ предприятиями автотехобслуживания.

- Изменения конструкции автомобиля, связанные с установкой специальной световой, звуковой сигнализации и радиосредств, требующие заключения завода – изготовителя или уполномоченных на это организаций, разрешения административных органов и подлежащие контролю со стороны органов ГИБДД;

- Изменения конструкции автомобиля связанные с установкой на автомобиль элементов тюнинга – дополнительного освещения, дополнительной световой и звуковой сигнализации, радиол и магнитофонов, маршрутных компьютеров, кондиционеров, сидений с обогревом, электростеклоподъемников, противоугонных электронных устройств, переоборудования двигателя на питание газом, прицепных устройств, багажников на верхних панелях кузова, «кенгурятников», спойлеров и молдингов, обтекателей и облицовок, нанесение художественных орнаментов и рисунков на поверхности кузова.

Что касается заключения завода – изготовителя или уполномоченной на это организации при установке на автомобиль элементов тюнинга действует правило:

- если элементы тюнинга не снижают пассивную безопасность автомобиля и безопасность дорожного движения заключения не требуется;

- обязательно заключение завода – изготовителя или уполномоченной на это организации, если при установке элементов тюнинга происходит нарушение энергетического или теплового баланса автомобиля, его пожарной безопасности.

Работу по получению заключения проводит поставщик – изготовитель элементов тюнинга, на основании которого разрабатывается инструкция по их монтажу и эксплуатации.

По всем видам изменения конструкции автомобиля органы ГИБДД разрешительными функциями не обладают, а свои контрольно-регистрационные функции выполняют в соответствии с действующей нормативно-технической документацией заводов-изготовителей или организации, уполномоченных разрабатывать подобные документы.

Порядок получения заключения завода – изготовителя или уполномоченной на это организации изложен в Приложении 2 к приказу МВД РФ от 7.12.2000 г. №1240 «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ по техническому надзору».

Работы по изменению конструкции автомобиля могут выполняться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию и сертификат на выполнение этих работ (услуг) и необходимую нормативно – техническую документацию. Однако простейшие виды работ (замена фонарей, облицовок, спойлеров и молдингов, обтекателей, нанесение художественных орнаментов и рисунков) владелец вправе выполнить самостоятельно без нанесения ущерба безопасности автомобиля.

Правовые и аварийно – технические последствия проведенных изменений конструкции автомобиля находятся под ответственностью юридических и физических лиц, выполнивших работы по изменению конструкции или юридических лиц выдавших положительное заключение о возможности проведения изменения, если работы по изменению выполнялись в соответствии с документацией подтвержденной заключением.

# Таблица 1

# Допустимые варианты замен кузовов и двигателей на автомобилях ВАЗ

| Автомобиль | Допускаемые кузова | Допускаемые двигатели |
| --- | --- | --- |
| 2101 и модификации | 21043, 21053, 2106, 21061, 21065, 2107, 21074 | 2103 (1,45 л), 2106 (1,6л только с нажимным диском сцепления 2121 и ведомым 2106) |
| 2102 и модификации | 21043, 21053, 2106, 21061, 21065, 2107, 21074 | 2103 (1,45 л), 2106 (1,6л только с нажимным диском сцепления 2121 и ведомым 2106) |
| 2103 и модификации | 21043, 21053, 2106, 21061, 21065, 2107, 21074 | 2103 (1,45 л), 2106 (1,6л только с нажимным диском сцепления 2121 и ведомым 2106) |
| 2104 и модификации | 21053, 2107, 21074, 21043, 2106, 21061, 21065 | 2103 (1,45 л) |
| 2105 и модификации | 21053, 2107, 21074, 21043, 2106, 21061, 21065 | 2103 (1,45 л) |
| 2106 и модификации | 21053, 2107, 21074, 21043, 2106, 21061, 21065 | 2103 (1,45 л), 2106 (1,6 л только с нажимным диском сцепления 2121 и ведомым 2106) |
| 2107 и модификации | 21053, 2107, 21074, 21043, 2106, 21061, 21065 | 2103 (1,45 л), 2106 (1,6 л только с нажимным диском сцепления 2121 и ведомым 2106) |
| 2108 и модификации | 21083, 21093, 21099, 2115, 2114, 2113 | 21083, 2111 |
| 2109 и модификации | 21083, 21093, 21099, 2115, 2114, 2113 | 21083, 2111 |
| 21099 и модификации | 21083, 21093, 21099, 2115, 2114, 2113 | 21083, 2111 |
| 2113 и модификации | 21083, 21093, 21099, 2115, 2114, 2113 | 21083, 2111 |
| 2114 и модификации | 21083, 21093, 21099, 2115, 2114, 2113 | 21083, 2111 |
| 2115 и модификации | 21083, 21093, 21099, 2115, 2114, 2113 | 21083, 2111 |
| 2110 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113 | 2110, 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 21111 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113 | 2110, 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 21102 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113, 2112, 21122 | 2110, 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 21103 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113, 2112, 21122 | 2110, 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 2111 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113, 2112, 21122 | 2110, 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 21113 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113, 2112, 21122 | 2110, 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 2112 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113, 2112, 21122 | 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 21122 | 2110, 21102, 21103, 2111, 21111, 21113, 2112, 21122 | 2111, 2112 (с колесами и передними тормозами 2112) |
| 2121 | 21213, 21214 | 21213, 21214 |
| 21213 | 21213, 21214 | 21213, 21214 |
| 21214 | 21213, 21214 | 21213, 21214 |

И.о. начальника управления

по техническому обслуживанию

автомобилей									В.А. Теребухин

Мызников,

737112