Давление в шинах нестандартного размера

При таких серьезных изменениях в конструкции, как установка больших шин, требуют более четких ответов производителей шин, которые, оказывается, уже давно все научно обосновали и испытали.

В руководстве по эксплуатации автомобиля  указан размер самой бюджетной шины и давление в ней, они такую шину называют «штатная». Так вот, указанное давление рассчитано для этой штатной шины на максимальную массу транспортного средства (с учетом снаряженной массы машины, веса всех пассажиров и предполагаемой полной загрузки машины разной поклажей)

Мы очень редко ездим с такой нагрузкой и в результате получается, что шины у нас все время перекаченные. А как известно шины с избыточным давлением разрушают подвеску и сам автомобиль повышенными вибрациями и к тому же машина неправильно ведет себя на дороге. Уменьшается пятно контакта – ухудшается ее устойчивость.

Однако и сильно спущенная шина обладает другим рядом недостатков: тут и увеличенное сопротивление качению, и плохая управляемость, и увеличенный расход топлива, и износ шин (приспущенная шина сильно греется, особенно на скорости или под нагрузкой, в результате чего она быстро разрушается).

Выход один – найти оптимальный вариант давления для конкретной покрышки, конкретной машины и нагрузки.

Из профессиональных источников взяты данные по ряду типоразмеров шин, которые мы, джиперы, применяем на своих автомобилях. А потом из этих данных выведена таблица для расчета оптимального давления в шинах под любой внедорожник с разной нагрузкой.
Пользоваться такой таблицей довольно просто: берем нужный размер и смотрим, при каком давлении в шине, какая будет грузоподъемность колеса. Потом это значение умножаем на ваших четыре колеса и получаем расчетную массу джипа с этими шинами. Вам только останется заранее знать снаряженную массу вашего внедорожника и добавить собственный вес + вес пассажира или груза. За основу были взяты данные Michelin, Goodyear, BF Goodrich и Cooper tires, и их рекомендации по оптимальному давлению.

Для удобства, в таблице в конце каждой строки даны размеры установочной ширины диска (в дюймах) для каждого из типоразмеров покрышек (допустимая ширина диска под конкретный размер шины от - и до, в скобках - рекомендованная ширина диска для данной шины).

Однако при поездках на дальние расстояния все же необходимо учитывать, что давление в шинах нужно поднимать на три-четыре десятки атм, т.к. на длительной постоянной скорости шины сильно греются, компаунд шины размягчается, и шина становится более податлива для повреждений. С нарастанием скорости увеличивается частота циклов деформаций шины, то есть возрастает динамические нагрузки, увеличивается трение, возрастают ударные нагрузки. Все эти условия снижают ресурс шин.

Необходимо увеличивать давление от номинального (по таблице) на 0,3- 0,5 атм 
- перед ездой на большие расстояния по шоссе;
- перед перевозкой грузов;
- перед ездой по горной местности с изобилием камней, щебня. Учитывайте, что перекаченное колесо легче накатывается на препятствие и меньше греется.

Необходимо понижать давление от номинального 
- перед движением по зыбким, скользким грунтам и заболоченной местности;
- перед движение по пескам;
- перед движением по рыхлому снегу или гололеду.

При снижении давления на 30-40% увеличивается пятно контакта, что увеличивает тягу, улучшит самоочистку протектора, и, соответственно, проходимость. Однако, на бескамерных шинах делать это нужно с холодной головой, минимальный порог лежит где-то в пределах 1.0 - 1.5 атм, в зависимости от размера покрышки, веса машины, конструкции самой шины и даже диска и, главное, вашего опыта. В противном случае, колесо может разбортироваться, и проблемы сразу перейдут в иную плоскость. А вот если вставить в колесо камеру, то снижать давление можно даже и до 0.6 атм. Как правило, шины диагональной конструкции легче переносят передвижение на малом давлении из-за с более жесткой боковины, и порой изменение давления на единицу не сильно заметно глазом.

Длительное движение по бездорожью на особо низком давлении возможно только на специально оборудованных колесах или со специальными тракторными шинами.

При езде на сниженном давлении помните об основных правилах:
- скорость не должна быть выше 30-40 км;
- двигаться надо плавно, в «натяг», особенно при наезде на камни и крупные предметы, чтобы не разбортировать колёса;
- будьте осторожны на виражах, когда есть высокие боковые нагрузки, старайтесь, чтобы радиус поворота был как можно больше и не допускайте наездов и ударов боковины о край колеи;
- будьте особенно осторожны на крутом спуске и подъеме.

| Давление, атм. (бар) | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | Ширина диска, дюйм Допуск/ (рекомендованная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шины | Нагрузка на шину, кг |
| 205/75 R15 97Q | 350 | 405 | 465 | 520 | 585 | 610 | 640 | 670 | 700 | 730 | 800 | 5-7,5/(5,5) |
| 205/70R15 95Q | 330 | 380 | 430 | 490 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 | 690 |  | 5-7,5/(6) |
| 215/70R15 97Q | 350 | 405 | 465 | 520 | 585 | 610 | 640 | 670 | 700 | 730 |  | 5-7,5/(6,5) |
| 215/75R15 100Q | 275 | 320 | 365 | 410 | 455 | 500 | 570 | 640 | 685 | 730 | 860 | 5,5-7,5/(6) |
| 225/75R15 102Q | 410 | 480 | 550 | 610 | 680 | 715 | 750 | 750 | 820 | 850 | 860 | 6-8/(6) |
| 225/70R15 100Q | 390 | 450 | 510 | 575 | 640 | 670 | 700 | 740 | 770 | 800 |  | 6-8/(6,5) |
| 235/75R15 104Q | 310 | 360 | 410 | 460 | 515 | 565 | 640 | 720 | 770 | 820 | 900 | 6-8/(6,5) |
| 265/75R15 112S | 315 | 370 | 420 | 475 | 900 | 940 | 985 | 1030 | 1075 | 1120 |  | 7-9/(8) |
| 30''х9,50R15 104Q | 310 | 360 | 410 | 460 | 515 | 565 | 640 | 720 | 770 | 820 | 900 | 6,5-8,5/(7,5) |
| 33''х9,50R15 112Q | 385 | 450 | 510 | 575 | 640 | 705 | 800 | 895 | 960 | 1025 | 1120 | 6,5-8,5/(7,5) |
| 31''х10,50R15 109Q | 350 | 410 | 470 | 530 | 590 | 645 | 735 | 825 | 880 | 940 | 1030 | 7-9/(8,5) |
| 32''х11,50R15 113Q | 390 | 460 | 520 | 590 | 655 | 725 | 820 | 920 | 985 | 1055 | 1150 | 8-9/(9) |
| 33''х12,50R15 108Q | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 |  |  |  |  | 8,5-11/(10) |
| 35''х12,50R15 113Q | 550 | 645 | 735 | 830 | 920 | 1010 | 1150 |  |  |  |  | 8,5-11/(10) |
| 7,50’’ R16 112Q | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | 750 | 800 | 870 | 5,5-7/(6) |
| 215/85R16 110Q | 280 | 330 | 375 | 425 | 470 | 515 | 590 | 660 | 700 | 750 | 825 | 5,5-7/(6) |
| 225/75R16 110Q | 280 | 330 | 375 | 425 | 470 | 515 | 590 | 660 | 700 | 750 | 825 | 6-7/(6) |
| 235/85R16 120Q | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 640 | 715 | 765 | 815 | 890 | 6-7/(6,5) |
| 245/70R16 107Q | 470 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 975 |  |  |  |  | 7-8,5/(7) |
| 245/75R16 120Q | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 640 | 715 | 765 | 815 | 890 | 6,5-8/(7) |
| 255/85R16 119Q | 360 | 425 | 485 | 545 | 605 | 665 | 755 | 845 | 905 | 965 | 1055 | 6,5-8/(7) |
| 265/75R16 120Q | 375 | 435 | 500 | 560 | 620 | 685 | 780 | 870 | 935 | 995 | 1090 | 6,5-8,5/(7,5) |
| 285/75R16 122Q | 400 | 465 | 535 | 600 | 665 | 735 | 835 | 930 | 1000 | 1065 | 1165 | 7,5-9/(8) |